ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 57, Св.IІІ, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2014

ANNUAL of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 57, Part ІІІ, Mechanization, electrification and automation in mines, 2014

ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИЦА ПО ВЕРТИКАЛЕН ЦИЛИНДРИЧЕН КОЖУХ НА ЦЕНТРОБЕЖНО-РОЛКОВА МЕЛНИЦА В ЦИЛИНДРИЧНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

Симеон Сезонов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски“, 1700 София, sezonov_si@abv.bg

РЕЗЮМЕ. Получени са уравнения в цилиндрична координатна система за движение на частица руда по вертикален цилидричен кожух. За решаване на нелинейните диференциални уравнения се предлага един итерационен метод. Описан е подробен алгоритъм за определяне на траекторията и компонентите на относителната скорост и ускорение. За по-голяма яснота алгоритъмът е илюстриран на две блок схеми.

Ключови думи: центробежно-ролкова мелница, поведение на частиците, метод на Рунге-Кута.

MOUVEMENT OF PARTICLE IN A VERTICAL CYLINDRICAL HOUSING OF CENTRIFUGAL-ROLLER MILL IN THE CYLINDRICAL COORDINATE SYSTEM

Simeon Sezonov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, sezonov_si@abv.bg

ABSTRACT. Equations are derived for the motion of ore particle in a vertical cylindrical housing of centrifugal-roller mill in the cylindrical coordinate system. In order to solve the nonlinear differential equations we provide an iteration method. А detailed algorithm is described for determining the trajectory, the components of the relative velocity and acceleration. To better imagine the process it is illustrated on two block diagrams.

Key words: centrifugal – roller mill, behavior of the particles, method of Runge-Kutta.

Увод

Центробежно-ролковите мелници са перспективни рудоподготвителни машини, които намират широко приложение при преработката на минерални суровини. За да се оптимизира смилането в тях, е необходимо да бъде изучено движението на частиците руда в работното пространство на машината. Освен това центробежните сили, използвани за напрягането и смилането на частиците, могат да бъдат многократно по-големи от гравитационните сили. При тях материалът се смачква между неподвижния кожух и бързо въртящите се ролки.

Тези машини се отличават с по-добри енергетични показатели, по-голяма производителност и заемат по- малко пространство в сравнение с класическите топкови.

Задачата за определяне на движението на частиците руда по цилиндричен кожух на центробежно-ролкова мелница и математическото описание на движението на рудата е решена с метода на Рунге-Кута в декартова координатна система (Сезонов С., 2013).

Целта на това изследване е да се извърши задълбочен анализ и да се развие теорията на движение на смилащата  частица, за да се предоставят на вниманието на технолозите и механиците в обогатителните фабрики. В настоящата работа се извеждат диференциалните уравнения за движение на частица от смиланата руда по вертикален цилиндричен кожух без наличие на вибрации в цилиндрична координатна система. Даден е план за решаване на траекторията, скоростта и ускорението на движението на частица руда по кожуха.

Изложение

1. Диференциални уравнения за движение в цилиндрична координатна система

Разглежда се движението на материална частица от смилания материал, като се допуска, че няма лъкатушене. На фиг.1 е дадена частица в произволен момент от движение по вертикален цилиндричен кожух. Движението на частицата руда по кожуха е спираловидно. Въвежда се координатна система  с начало  (–център на напречното сечение на кожуха). Вертикалната ос на цилиндъра съвпада с ос . Приема се, че положението на точка Рi в произволен момент от време има координати .

Фиг. 1. Траектория на точка върху цилиндричен кожух

Въвежда се цилиндрична координатна система, като оста на ротация се запазва. Декартовите координати в хоризонталната равнина имат вида (фиг.2):

;     .		    	(1)

Фиг. 2. Проекция на траекторията на точка върху .

Компонентите на скоростта и ускорението имат вида:

;   ;

; 		     	(2) .

Системата уравнения за движение в декартови координати е:

;			(3)

.

Променливите в тези уравнения са подробно описани в (Сезонов С., 2013). Заместват се (1) и (2) в (3) и системата уравнения в цилиндрична координатна система придобива вида:

;		                    	(4)

.

2. Движение на точка по цилиндричен кожух

Разглежда се движението на точка, когато компонентата на относителната скорост по вертикалата е постоянна . Тогава , а второто уравнение на системата (4) приема вида:

.				(5)

Замества се горният израз заедно с приетата постоянна компонента на скоростта по вертикалата в първото уравнение на системата (4). Предполага се, че , и уравнението се разделя на . След това се подвежда под общ знаменател и се повдигат на квадрат двете страни на равенството. След преработка се получава

.				(6)

Изразите пред производната на ъгловата координата от четвърта степен, втора степен и свободния член на горното уравнение са:

;

;		(7)

,

където

;	;

;		.

Решението на уравнение (6) има вида:

.		        	(8)

3. Приблизителен метод за определяне на кинематичните зависимости

За числено решаване на (8) се прилага методът на Рунге-Кута. Теоретичните постановки на метода могат да се видят в трудовете на Ралстон (Ralston) и Копал (Kopal). Според тях уравнението се записва във вида:

;;   ,	       	(9)

където  е общият брой на точките.

Решението се дава с израза:

,	        	(10)

където

; ;

; ;

; ;

; ; ;

;;

;

;	  	       	(11)

.

Ъгловата координата на точка  се определя от (10), а останалите цилиндрични координати са:

;  .		              (12)

Големините на векторите на относителната скорост и ускорение в цилиндрична координатна система се определят от изразите:

;

,		      	(13)

където

; ;

;        .

Декартовите координати на точката се определят от:

;

; 			     	(14)

.

Траекторията е спираловидна по цилиндрична повърхнина със стъпка (фиг.1), която се определя от израза  .

Декартовите компоненти на скоростта и ускорението, както и големините на векторите на скоростта и ускорението се определят от:

;

;

;

;;

;

;

.			     	(15)

В резултат на проведеното изследване е получен законът за движение на частицата руда в цилиндрична координатна система.

4. Алгоритъм за решаване

Получените изрази участват в алгоритъма на метода. Той се състои от следните стъпки:

1. Задават се стойностите на , , ,  и  и се определят коефициентите    от   (7).

2. Задава се началната стойност на ъгъла  и нарастването на времето  ,  и общият брой точки  .

3. Номерът на точката е  .

4. Определяне на коефициентите при нарастване на променливата   (цикъл по ).

4а) Полага се  .

4б) Изчисляват се , , , ,  от (11).

4в) Променливата  нараства с 1. Ако е по-малкa от 4, то се преминава към 4б.

4г) Ако , то се слага край на цикъла. Изчислява се  от (10).

5. Изчисляват се изразите (12-15).

6. Увеличава се номерът на точката с 1 (). Ако

, то се слага край. В противен случай се преминава към точка 4 от алгоритъма.

Предложеният алгоритъм е илюстриран на фиг. 3а и фиг. 3б.

Фиг. 3а. Главна блок схема на алгоритъма за решаване

Главната блок схема описва стъпките на алгоритъма за решаване от 1 до 4.

Фиг. 3б. Блок схема на подпрограмата

Подпрограмата описва итерацията за следваща точка  и стъпките на алгоритъма за решаване са от 4а до 5.

Решението по описания алгоритъм може да се реализира ръчно или с помощта на специално съставена програма. Вторият подход е прилаган при други практически задачи (Buchvarov St., Poulev St., Kunchev L.), (Пулев С. Н.), (Бъчваров С. Н., Кунчев Л. П., Пулев Ст. Н.). В тях числено са изследвани трептенията в машинни елементи.

Заключение

Получени са диференциални уравнения за движение на смилащата частица по вертикалния кожух на машината в цилиндрична координатна система. Решението на диференциалното уравнение е направено по метода на Рунге-Кута. Подробно е описан алгоритъм за числено решаване.

Този математически модел за кинематичен анализ на движението се отличава с простота. Получените кинематични величини участват при управлението на работния процес на машината.

Предлаганият метод може да улесни технолозите и механиците в тяхната практическа работа.

Литература

Сезонов С. 2013, Изследване на процесите в нова конструкция на центробежно-ролкова мелница, Доклади XIII Международна научна конференция  ВСУ 6-7 юни, С., Том I, I-106-I-111, ISSN: 1314 - 071X .

Buchvarov St., Poulev St., Kunchev L., Theoretical Study on vertical Vibration of an Internal Combustion Engine, “Theoretical and Applied Mechanics”, №1-2, 1994-95, 34-39.

Бъчваров С. Н., Кунчев Л. П., Пулев Ст. Н., 1991, Симулационен модел за числено изследване на трептенията в трансмисията на автомобила при потегляне, Втора научно-техническа сесия с международно участие, ВВТУ „Тодор Каблешков” София, 28-29 ноември, 220-225.

Пулев С. Н., 1998, Числено изследване на само-възбуждащите се трептения в триещия съединител на автомобила, Машиностроение, № 1-2, 9-10.

Ralston A., 1962, Ringe - Kutta Methods with Minimum Error Bounds. Math. Comput., vol16 pp431-437.

Kopal Z., 1955, Numerical Analysis, New York, Wiley.

Статията е препоръчана за публикуване от кат. „Техническа механика“.