ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 56, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, 2013

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 56, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2013

логистичен подход за проектиране на съвременни добивни технологични схеми

Георги Стоянчев1, Кръстю Дерменджиев2

1 Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“, 1700 София, Е-mail: g.stoyanchev@mail.bg

2 Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“, 1700 София, Е-mail: krderm@mgu.bg

Резюме. При проектирането на съвременни добивни технологични схеми за сложни природни условия, когато основните проблеми и задачи са свързани с осигуряването – логистикта, трябва да бъде използван логистичния подход. Този подход е приложен при избора на подходящи технически средства за реализацията на конкретна добивна технологична схема в подземния рудодобив.

logistic approach for designing of contemporary mining technological schemes

Georgi Stoyanchev1 Krastu Dermendjiev2

1 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Е-mail: g.stoyanchev@mail.bg

2 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Е-mail: krderm@mgu.bg

Abstract. In the design of modern mining technology schemes for difficult natural conditions where the main problems and tasks related to security - logistics should be used logistic approach. This is applied in the selection of appropriate technical means for the realization a particular extraction technological scheme in underground ore mining

При проектиране на участъкови добивни технологични схеми е необходимо да се използва системно-модулния подход (Дерменджиев, 2006 г.). Този подход дава възможност за конструиране, анализ и оценка на системи на разработване и на участъкови добивни технологични схеми за конкретни минно-геоложки и миннотехнически условия, без детайлно конкретизиране на техническите средства и осигуряването на основните и спомагателните процеси в участъка. Много често, при сложни природни условия се оказва, че след проектиране на системните геометрични елементи и параметри, основния проблем е в осигуряването – логистиката на участъка. Затова, за решаването на този проблем се налага да се подхожда „логистично“, т.е. за конкретните геометрични решения да се прецизира наборът от основни и спомагателни процеси и да се търсят съответните технически средства за тяхното реализиране.

При сложни природни условия съвременните добивни системи и технологии рядко могат да бъдат прилагани ефективно. Тъй като природните условия са относително постоянни и трудно променими, се налага инженерната мисъл да предложи уникални технологични решения, съобразени с съвременните изисквания за безопасност, ефективност и екологичност. Тези решения трябва да се базират на съществуващи технически средства, включително и да обосновават разработването на уникални такива, посредством които технологичните решения да бъдат завършени и реализирани ефективно.

Разработването на рационални технико-технологични проекти при сложни природни условия е многоваринтна задача при решаването, на която се налага да бъдат отразени всички ограничителни условия, влияещи върху:

- схемата и начина на подготовка на полето;

- мрежата от подготвителни и нарезни изработки;

- начинът на въздействие с цел изкопаване-отбиване;

- начин на управление състоянието на призабойното и иззето пространство и др.;

- транспортът, вентилацията и водоотливът.

При приемане на посочените по-горе решения практически съобразени с ограниченията от природен характер, почти условно-безвариантно започва проектирането на добивната технологична схема.

И на този етап поради приетите по-рано участъкови решения, в някои случаи технико-технологичните решения могат да бъдат приемани безвариантно с подварианти, различаващи се по техническите възможности и възможността на използваните технически средства, т.е. да бъде използван логистичния подход.

Нека разгледаме фиг. 1. На нея, в план, е показан един добивен забой с наклон (, ориентиран по линия на разпространение. На фигурата е показан разрез по наклона на добивния забой, от който се вижда неиздържан по мощност и наклон залеж, под формата на жила с дебелина m ( (m.

Фиг.1

Допълнително, текстово трябва да бъдат дадени сведения за литолого-стратиграфията на минния масив, данни за физикомеханичните свойства, брой залежи, вид на рудата, минералите и ред други миннотехнологични характеристики за обекта рудник и неговата част-участък, представен със забойната си част, фиг.1.

Приемаме, че това ще бъде геометричното решение за системата на разработване: непрекъсната система; етажна подготовка; височина на етажите he; фронт с прави стъпала; охрана на етажни галерии; охранни ивици и изкуствени целици с насипан скален материал; отбиване с ПВР; източване на рудата; транспорт на скална маса и руда и др.

При положение, че решенията за системата и добивната технология са безалтернативни от гледна точка на гео–механиката и минната практика, то проблемните решения за реализация на тази технологична схема са: пробиването на взривните дупки, тяхното зареждане и взривяване; източването, тъй като транспорта във фронта по наклон ще бъде гравитачен; преместването – транспорта на минна маса от прокарването и оформянето на подготвителните изработки; придвижването на забойните работници по хоризонтала и наклон; начини и средства за изглаждане на галерийните и камерни целици; подходите до всички оперативни точки на забойното и призабойното пространства; вентилацията и логистиката – осигуряване и подаване на материали, енергия и др.

При вариантното определяне на геометричните елементи и параметри на елементите на обекта, в рамките на цикъл или поредица от цикли за части от фронта и прифронтовото пространство се вижда, че за ефективното и безопасно реализиране на този технологичен замисъл е необходимо да се намерят решения за следните проблемни процеси:

- пробиване на взривни дупки – машини и инвентар, зареждане и взривяване;

- източването и натоварването на отбитата руда;

- придвижването на работниците и работните инструменти и материали в призабойното пространство по: вертикала и хоризонтала;

- натоварване, преместване и разтоварване на рудна и скална маса по хоризонтални и слабо наклонени изработки;

- изграждане на охранни ивици и крепежи за опазване на галерии;

- изграждане на изкуствени целици от скален материал за опазване на иззетите пространства след фронта.

Пробиването на взривни дупки е наглед рутинна дейност, но в ситуации като дадената се изисква използване на ръчни или колонкови пробивни машини, които да могат да се стационират в призабойното пространство, да се преместват и управляват. За случая ще бъдат приемливи колонкови пробивни машини с опростена конструкция и обслужване. Модерно решение е използването на системата „closed-loop, hydraulic water technology“ (Harcus, 21012). Използването на тази локална хидроенергийна система ще елиминира мрежата за сгъстен въздух , ще намали количествата на използваната вода и екологичния риск от замърсяване със смазочни материали.

Зареждането на взривните дупки ще се осъществява с мобилна зарядна машина на електроенергия. Забоят може да бъде подсигурен с електрическа къртачно-пробивна машина от типа на произвежданите от фирмата “Hilty” или др.

Придвижването на работниците в призабойното пространство, изпълнението на отделните производствени процеси от добивната технологична схема и осигуряването им с необходимите технически средства и материали е другия ключов елемент на системата и добивната технология.

За преодоляване на този проблем в минната практика най-често се използват хоризонтални и наклонени изработки, по които да се движат товаро-транспортните средства на пневмоколесен ход, с който освен горните процеси се осъществяват още: натоварването и транспорта, запълването и пренасяне на запълвачния материал и др. С използването на тези машини се разрешава и проблема с ефективното осъществяване на пробивно-взривните работи.

В разглеждания случай решението на проблема по горния начин е неприемливо и трябва да се търси друго решение.

Другото решение е известно и е намерило приложение в минната практика. Това е използването на т.нар. самопридвижващи се платформи за прокарване на комини, известни като КПВ „комплекс проведения выстающий“. С помощта на модифицирани самопридвижващи се платформи, стационирани в двата кръста, може да се обслужва добивното пространство за изпълнение на всички процеси в него, а при наличие и на преместваеми платформи, разположени по височината на фронта ще може да се осигури движението на работниците по височина и хоризонта в рамките на добивния участък.

Наличието на такава платформа ще усложни организацията на работа, но при известно рационализиране използваната платформа ще увеличи сигурността на работа в забоя и производителността на труда. За облекчаване на работите по крепене и управление на скалния натиск трябва да се предвиди допълнителна система от лебедки и система за комуникация.

След провеждане на пробивно-взривните работи, отбитата руда от взривения участък или фронта ще се свлече към кръста на извозната изработка. Натрупана, тази руда може да се натовари посредством товаро-транспортна машина и да се изнася извън рамките на забоя.

Поради тясното пространство, ефективността на източването и натоварването на отбитата руда в кръста е ограничена. За рационализиране на този процес, освен често прилаганите в практиката къси рудоспусъци, може да бъде използван самоходен трошачно-претоварачен комплекс, съоръжен допълнително с вибрационен питател за регулиране и управление на източването на отбитата руда. Освен за натрошаване на рудата този комплекс ще се използва и за натрошаване на скалната маса, отбивана при прокарване на етажната галерия и впоследствие използвана за изграждане на запълнението в изкуствените целици и ивиците за охрана на подготвителните изработки и иззетото пространство.

Този комплекс ще се захранва с електроенергия, с което ще се намалят не само замърсяването на рудничния въздух, но и енергийните разходи в участъка.

Считаме, че такъв самоходен трошачно-претоварачен комплекс може да бъде създаден на база съществуващите, широко използвани в открития добив трошачно-пресевни инсталации.

За натоварване и преместване на минната маса, полезно изкопаемо и скала, в рамките на добивния участък и изграждането на запълнени ивици и целици, ще се използват товарно-транснпортни машини. Тези машини може да бъдат електрически, които ще се предвижват в рамките на 50-75 m от точката на захранване. В случаите когато тези машини се използват за обслужване на повече съседни добивни участъци, те може да бъдат с дизелови, дизелелектрически или комбинирани газ-дизел двигатели. Решението за типа и възможностите на машините е вариантно и следва да бъде обвързано със сериозен общорудничен технико-икономически анализ. Конкретните габарити и възможности трябва да бъдат съгласувани със средната дебелина на залежа и размерите на подготвителните изработки. При дебелини, вариращи от 0,7 до 2,0 m тези машини трябва да бъдат с мини размери.

Използването на товаро-транспортни машини при прокарването на подготвителни изработки, налага при строителството на етажната извозна галерия да се оформят специализирани уширения – разминавки, разположени през 50 m. На тези уширения ще се извършва разминаването с подвижният трошачно-претоварачен пункт и използването му за преработка на минната маса от прокарване на изработката. За тази цел етажната извозна галерия ще изпреварва добивния фронт с 50 m.

Извозването на рудата от добивния участък и при необходимост добиването на запълвачен материал за участъка, от външни за участъка източници ще се осъществява с други транспортни средства на пневмоколесен или релсов ход, дизелелектрически или електрически. Тъй като рудата ще бъде натрошавана при източване и претоварване е възможно в рамките на рудника да бъде изграден и общорудничен извоз с гумено-транспортни ленти. Това решение зависи изключително от априори приетата годишна производствена мощност на рудника или участъка.

Особени елементи от участъковата добивна технологична схема са охраната на подготвителните изработки и управлението на състоянието на иззетото пространство.

При приетата система на разработване, независимо от начина на поддържане и крепене е задължително опазването и охраната на основните подготвителни изработки: етажната извозна и вентилационна галерии .

Охраната на етажната вентилационна галерия най-ефективно и рационално се осъществява с прекъснат или непрекъснат изкуствен предпазен целик, изграден със скална маса, добивана от проширяването на галерията или с привнесен отвън скален материал. В случая, когато разработвания залеж е с малка мощност скалната ивица ще се изгражда със скала от проширяване на етажната галерия. Височината на тази ивица трябва да бъде не по-малка от 3 m. Изграждането й е с просто насипване на скална маса в предварително укрепен „бокс“. Боксът е изграден от двойна метална мрежа или друг тип конструкция и е закотвен в иззетото пространство под галерията. При необходимост запълвачната ивица може да бъде стабилизирана като бутобетонна.

Охраната на етажната извозна галерия се извършва по друг, по-специфичен начин: със скални ивици в долнище и горнище. За реализирането на тази схема е необходимо транспортната галерия да се изгражда след добивния забой с определено изоставане. Скалната ивица в долнище се изгражда на пода на изработката чрез насипване на скална маса от предварително изпреварващото прокарване и задигането на галерията. За получаване на по-голяма устойчивост и използването на тази ивица като подгалериен целик за следващия разработван етаж тя се обработва с цементов разтвор и се стабилизира като бутобетонна.

За ограничаване на проширената галерия откъм горнище и нейната охрана във времето се изгражда подходящ таванен крепеж, на който се монтира  предварително укрепен “бокс“, по подобие на вентилационната галерия. Боксът се запълва със скална маса, насипвана гравитачно, чрез товаро-транспортна машина или лентата на трошачно-претоварачния комплекс.

Изградената и охранявана по този начин етажна извозна галерия се използва повторно като вентилационна за следващия етаж. По този начин системата на разработване се превръща в комбинирана, с всички предимства, които притежава тази система.

Управлението на състоянието на иззетото пространство се извършва чрез неговото запълване. С това се осигурява  дълготрайно устойчиво състояние на минния масив около минната изработка и призабойното пространство.

При достатъчно количество минна маса, поради екологични предимства се препоръчва тя да бъде разместена в иззетите пространства. В случай, че скална маса за запълване не достига и няма възможност за доставяне от повърхността, тогава трябва  да се търси решение за постигане на устойчиво  иззето пространство чрез частично запълване. В този случай условно се изграждат  изкуствени целици от скална маса с различна форма, размери и носеща способност.

В разглеждания случай (фиг.1) се приема изграждане на изкуствени целици, разположени по определена схема в иззетото пространство. Изкуствените целици са с форма на правоъгълник, ориентиран по наклона с голямата си ос и размери 4х2 m. Изгражда се в специални разгъващи се боксове, подпрени и укрепени в иззетото пространство. Запълването на блоковете-боксове е гравитачно със спускане на скалната маса по тръбопровод. Изграждането на боксовете и запълването им може да бъде, както низходящо, така и възходящо.

Анализът на описаната участъкова добивна технологична схема показва, че осъществяването на всички процеси се извършва с модерни технически средства, осигуряващи висока безопасност на работа на забойните работници, висока механизираност и сравнително висока производителност на труда. Може да се приеме, че описаният вариант на технологична схема притежава всички елементи на съвременните схеми, но адаптирана за сложни – неблагоприятни геоложки и миннотехнически  условия, при които е възможно крайният икономически резултат да бъде неприемлив.

Литература

Дерменджиев, Кр. Комплексна процедура за изследване и проектиране на участъкова добивна технологична схема. Хабилитационен труд. С., 2006, 150 с., с приложения.

Harcus, M., A fresh solution, Mining Magazine, April, 2012, p.10.