ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 56, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, 2013

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 56, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2013

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЕРТИКАЛНОТО ПРЕМЕСТВАНЕ, ПРЕДСТАВЕНО В МАТРИЧНА ФОРМА НА ВЪЗЕЛ ОТ РАВНИННА, СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМА ФЕРМА

Асен Стоянов

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София

РЕЗЮМЕ: Настоящата работа представя определянето на вертикалното преместване в матрична форма на възел от статически определима ферма.

DETERMINING THE VERTICAL POSITION, PRESENTED IN THE FORM OF UNIT matrix of planar, statically determinate TRUSS

Asen Stoyanov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, E-mail: asen_dragomirov@mail.bg

ABSTRACT: This work presents the definition of vertically moving in a matrix form of unit statically determinable truss.

Въведение

Определяне преместването в съоръжение, се свежда до изпълнение на ред операции от матричната алгебра.

Целта на настоящата работа е да:

- представи класическото числено решение за вертикалното преместване на възел от ферма с конкретни: размери, натоварване и прътови усилия;

- представи алгоритъм на работа и числено решение за определяне на същото преместване в матрична форма;

- да съпостави двата подхода.

1) Определяне на вертикалното преместване в става от равнина, статически определима ферма

За показаната на фиг. 1.а. ферма да се определи вертикалното преместване във възел F, ако E = 2.104 kN/cm2 и AC = 15 cm2. Под АС да се разбира предварително избрано сравнително лице на напречно сечение.

Предварително са определени опорните реакции и прътовите усилия като всички данни са показани в табл.1 и на фигури 1.а, 1.b.

Изходната формула за определяне на премествания на стави от ставно-прътови конструкции (ферми) е -

(1)

където:

- - сравнително лице;

- - преместването в ставата предизвикано от външното натоварване в исканото направление;

- - прътовото усилие, предизвикано в i – тия прът от единичното натоварване, приложено по посока на търсеното преместване;

- - прътовото усилие, предизвикано от външния товар в i – тия прът;

- - дължината на i – тия прът.

След като се сумират числата от колона №6 на табл.1, се получава

или окончателно:

.

Таблица 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 3 | -1 | -15 | 67,5 |
| 2 | 2 | 2,1213 | 1,414 | 21,216 | 127,2576 |
| 3 | 1 | 2,1213 | 0 | -7,072 | 0 |
| 4 | 1,5 | 2,1213 | 1,414 | 14,144 | 63,63878 |
| 5 | 1,5 | 3 | -1 | -10 | 45 |

2) Прилагане на матричното смятане за определяне на същото преместване

Решението на задачата става компактно, ако се представи в матрична форма -

,			(2)

където:

- -транспонираната матрица от прътови усилия във фермата, предизвикани от единичното натоварване приложено по посока на търсеното преместване – виж фиг.1.b. или табл.1;

- - 	диагонална матрица на податливост;

- -векторът от прътови усилия във фермата, предизвикани от външното натоварване – виж фиг.1.а. или табл.1 (Бурчаков, 1983).

Във формула 2 –

,

където  е податливостта на i – тия прът предизвикана от единичната сила, или:

.

След решаването на уравнение 2, се получава:

.

Както трябваше да се предполага, получи се същия резултат (грешката е по-малка от 0,0009%).

Фиг. 1.a. Прътови усилия от външното натоварване на фермата

Фиг. 1.b. Прътови усилия от единично натоварване на фермата

Заключение

Представена е последователността на работа за решаване на равнинна ставнопрътова конструкция в матрична форма, като е илюстрирана с числен пример.

Ефективността на второто решение би проличала, ако се разглежданата ферма е с по-сложна структура и натоварване.

Използването на матричният метод за определяне на премествания, в съчетание с достъпни и лесни приложения предоставя възможност за автоматизиране на изчислителния процес.

Литература

Бурчаков, Ю. В. Гнедин, В. Денисов, 1983. Строительная механика. М., „Вышая школа”. 255 с.