ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 57, Св.IІІ, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2014

ANNUAL of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 57, Part ІІІ, Mechanization, electrification and automation in mines, 2014

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗНОСВАНЕТО НА ПРОБИВЕН инструмент

Кристина Илиева-Стойчева

Филиал на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"-София, 6600 Кърджали, ilievakrisi@gmail.com

Резюме. В практиката се прилагат аналитични методи за прогнозиране на износването на инструменти. Прогнозирането на износването в случая е обособено в два етапа: разработване на физически модел и на модел за пресмятане по аналогия. Емпирични модели като математически приближения до експерименталните резултати намират практическо приложение.

В настоящата статия е представен изчислителен метод за определяне на износването на пробивен инструмент във функция от скоростта на износване и скоростта на пробиване.

COMPUTING METHOD FOR DETERMINING THE WEAR OF THE DRILLING TOOL

Kristina Ilieva-Stoycheva

Branch of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"-Sofia, 6600 Kardzhali, ilievakrisi@gmail.com

Abstract. In the practice, the analytical methods are used for predicting the wear of the tool. Predicting the wear is divided into two phases: the development of physical models and calculation by analogy. Empirical models such as mathematical approximations to the experimental results found practical application.

This paper presents a calculation method to determine the wear of drills as a function of the rate of wear and drilling speed.

Увод

Износването е отделяне на материал от повърхността на триене в резултат на разрушаване, което се проявява в постепенно изменение на формата и размерите на взаимодействащи си тела [1]. Отчитането на износването в математическата постановка на контактните задачи позволява да се определят кинетиката на изменение на формата на износената повърхност, разпределението на налягането в площадката на контакта и взаимното положение на контактните тела.

Необратимото изменение на формата на контактните тела в зоната на контакта е по направление, перпендикулярно към повърхността на триене и се отчита с величината на износване w = w(x,y,t).

Законът на износването изразява зависимостта на скоростта на износване от контактното налягане, скоростта на приплъзване в контакта, микрогеометричните характеристики на контактните повърхности, фрикцион-ните параметри на контакта, температурата и др. В общ вид законът се дава с израза:

.					(1)

В контактните задачи с отчитане на изменението на формата на повърхността при износване се допуска предположението за съизмеримост на износването с нормалните еластични премествания на контактните тела. Граничните условия се отнасят към неизносената повърхност и контактното налягане е свързано с еластичното преместване в произволен момент от време. Определя се границата на областта на контакта и се отчита наличието на допълнителни условия /например условие за непрекъснатост на контактното налягане/.

Метод за определяне на износването

Настоящият метод се отнася за удар на пробивен инструмент моноблок в технологична среда /скала/.

Нестационарната динамична контактна задача се състои във внедряване на инструмента със скорост в еластична среда /скала/. Законът за внедряване на моноблока се изразява като функция // и се приема, че в началния момент от време еластичната среда се намира в покой.

Работната контактна площ в [m2] на инструмента е:

(2)

където:

a – широчина на работния резец [m];

b – дължина на работния резец [m].

Допустимата стойност на напрежението на материала в [N/m2] е според вида на материала

Критичната стойност на натисковата сила в [N] в контакта е:

(3)

За ударно-абразивното износване критичната площ на износване на материала в [m2] е:

(4)

Времето за пълното износване на материала в [s] е:

(5)

където:

- плътност на материала [kg/m3];

h 	– дълбочина на внедряване на резеца [m];

- скоростта на износване на материала [m/s].

От теорията на удара [2] дълбочината на внедряване на инструмента в [m] е:

.			(6)

където:

Fу	- сила на удара, [N]

σсм  	– допустимо съпротивление на смачкване на скалата, [N/m2];

d  	– диаметър на резеца, [m];

α 	- ъгъл на заостряне на резеца, [rad];

μ              – коефициент на триене на стомана по скала;

η 	- коефициент, отчитащ затъпяването на резеца,

η =1.2÷1.3.

Средната работа в [J] на пробиване на резеца е:

.					(7)

След съвместно решаване на (6) и (7) се получава:

.			(8)

След преобразуване на (8) за дълбочината на внедряване на инструмента се получава:

.			(9)

Напрежението на едноосно срязване на скали, изразено чрез коефициента на Протодяконов , в [MN/m2] е:

.				               (10)

Напрежението на смачкване е:

.			               (11)

Теоретичната скорост на пробиване в [m/s] e:

.				               (12)

където:

– честота на въртене на бургията, [s-1].

Работният ресурс на пробивния инструмент се изчерпва при достигане на дължина на пробиване L в [m].

.					               (13)

Интензивността на износване за материала на резеца може да бъде определена като отношение на скоростта на износване на съответния материал и скоростта на пробиване.

.				              (14)

Изводи

- Анализирани са параметрите на износването на пробивен инструмент, работещ при условията на ударно натоварване.

- На базата на направения анализ е разработен  изчислителен метод за определяне на износването на пробивния инструмент във функция от скоростта на износване и скоростта на пробиване.

Литература

Гаркунов Д., 1985, Триботехника, Машиностроене, Москва.

Шейретов К., 1987, Минни машини, ДИ Техника, София.

Статията е препоръчана за публикуване от кат. „Машинознание“.