УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР:

проф. д-р Любен Тотев

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА СГРАДНИЯТ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ””

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I – Публична покана;

Раздел II – Описание на предмета на поръчката;

Раздел III – Условия и ред за подаване на офертите;

Раздел IV – Изисквания към офертите;

Раздел V – Изисквания към участниците, свързани с изпълнение на поръчката;

Раздел VI – Съдържание на офертата;

Раздел VII – Разяснения по документацията за участие, гаранции;

Раздел VIII – Оценка на офертите;

Раздел IX – Необходими документи за сключване на договора;

Раздел X – Приоритет на документите;

Раздел XI – Проект на договор;

Раздел XII – Приложения:

Образец № 1 – Данни за лицето, което прави предложението;

Образец № 2 – Техническо предложение;

Образец № 3 – Ценово предложение;

Образец № 4 – Банкова гаранция за участие в обществена поръчка (примерен образец);

Образец № 5 – Банкова гаранция за изпълнение на договора (примерен образец);

Образец № 6 – Банкова гаранция за поддържане в гаранционен срок (примерен образец);

Образец № 7 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47. ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Образец № 8 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Образец № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки;

Образец № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

Образец № 11 – Списък на строителството с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнено през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата;

Раздел II

Описание на предмета на поръчката

1.Предмет и обем на настоящата поръчка

Предмет на настоящата поръчка е извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, съгласно техническата спецификация.

Ремонтните строително-монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архитектурно – строителна (АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации (ЕЛ), Отоплителни инсталации, Покривни и хидроизолационни работи, Дограма и Вертикална планировка и включват:

- ремонт на санитарни възли – частична облицовка с фаянс по стени и теракота по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи;

- ремонт на зали, кабинети и лаборатории - частична подмяна на подовата настилка, боядисване с латекс, блажно боядисване по дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и тръби), подмяна на фаянс;

- ремонт на коридори, фоайета и общи помещения - изкърпване на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс, блажно боядисване по дограма, подмяна на настилки с теракот и гранитогрес;

- поддръжка и авариен ремонт на дограма – подмяна на дървена дограма с PVC;

- ремонт на покриви – частична подмяна на хидроизолация и тенекеджийски работи;

-ремонт, отнасящ се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби;

- ремонт нa ел. табла, ремонт на електроинсталации;

- ремонт на отоплителни инсталации – подмяна на тръби, радиатори, арматура и разширителни съдове.

2. Техническа спецификация

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в ремонта. Изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

2.1. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на текущият ремонт е задължение на Изпълнителя.

2.2. В СМР трябва да бъдат вложени материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

2.3. Всички материали, които ще бъдат вложени в ремонта трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

2.4. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обектите, на които се извършват ремонти, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

2.5. Заложените в количествената сметка масови изделия, като ключове, контакти, осветителни тела, водопроводни арматури, санитарни прибори, обков за дограмата и др., трябва да се доставят с максимално високо качество като типове и модели от фирми, гарантиращи дългосрочното им производство с възможност за ремонт и подмяна във времето със същия модел.

2.6. При избора на материали Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на Противопожарно – техническите норми за този тип обекти.

2.7. Изпълнителят представя на Възложителя за одобрение каталози на производителите на фаянс, гранитогрес, теракота, ламиниран паркет, окачен таван, контакти, санитарни прибори, и др. и мостри и цветове за материалите.

Специфични изисквания към дограмата:

# Подмяната да се извърши при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

# Вратите на санитарните възли на студентските общежития да бъдат с алуминиев профил с прекъснат термомост и бял цвят;

# Дограмата за прозорците да бъде с четирикамерен PVC профил със стъклопакет с дебелина минимум 24 мм, като едното стъкло да бъде нискоемисионно с коефициент на топлопреминаване 1,7 W/m2K на мястото на съществуващата дървена и метална дограма;

# За дограмата да се предвидят водоотвеждащи канали;

# Уплътненията да са произведени от EPDM каучук;

# Обков – дръжките да са метални, пантите за прозорците да бъдат двойнорегулиращи се;

Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури;

Всички размери на дограмата се вземат задължително по мярка от място.

# Специфични изисквания към водопроводните инсталации за студена вода

# Укрепването на тръбите да бъде през не повече от 150 см, като се спазва успоредност и вертикалност на клоновете.

# Специфични изисквания към хидроизолациите

Качеството на предложената мушама и грундове по стандартите за механично съпротивление и устойчивост, безопасност при пожар и безопасна експлоатация да бъде удостоверено с декларация за съответствие на производителя въз основа на сертификат за съответствие на продукта. Минималните изисквания за качество на пластомерна хидроизолационна мушама, на база битум, модифициран с SBS каучуков латекс или мушама от олефин-битумен полимер /ОВС/ с основа нетъкан текстил са:

- Якост на опън /надлъжно и напречно/	500 N/5см; 350N/5см

- Температура на омекване на битума /по метода пръстен -топче/	110 ±5 ºС

- Топлоустойчивост					(( 90 ºС

- Огъваемост при ниски температури			-15 ºС

- Относителни удължения при скъсване – в %	35/35

Изисквания относно изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи.

Необходимите за цялостното изпълнение на ремонтните работи – механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР) и фирмените технологии на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за ремонта със сили и средства в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на ремонта.

При изпълнение на всички строителни и монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

Изпълнителят трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи Изпълнителят трябва да има предвид, че те ще се извършват в сгради, които са обитаеми.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на обекта.

След приключване на строителните и монтажнитеработи Изпълнителят е длъжен да възстанови първоначалния вид на обекта – да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави обекта чист от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до обекта на упълномощени представители на Възложителя.

Ако се наложи изпитвания и измервания на извършени строително-монтажни работи, то следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Дейности по приемане на ремонта.

Изпълнените ремонтни строително-монтажни работи ще се приемат с Протокол за установяване на изпълнените РСМР.

3. Място на изпълнение на поръчката: сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет, Минно-технологичния факултет, Минно-електромеханичния факултет, Лабораторния блок и Хранителния блок на учебното заведение и прилежащите към тях площи, находящи се в гр. София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов”, както и сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В”, 60, вх. „Г” и Студентски стол № 17, всички находящи се в гр. София, Студентски град.

4. Срок за изпълнение на поръчката – до 15.12.2015 г., като за крайна дата се счита датата на последният Протокол за установяване на изпълнените РСМР.

5. Прогнозна стойност на поръчката – 250 000,00 (двеста и петдесет хиляди) лева, без ДДС.

Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите

1. Офертите могат да бъдат представени в срок до 16:00 часа на 23.04.2015 г. в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”: гр. София, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат, кабинет 63А.

2. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Раздел IV

Изисквания към офертите

1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта за целия обем на поръчката. Няма да се приемат варианти.

2. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта.

3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на възложителя.

5. Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с образците, приложени в документацията, попълнена ясно и четливо на български език и подписана от законния представител/и или от изрично упълномощено за това лице и подпечатана.

6. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

Раздел V

Изисквания към участниците, свързани с изпълнение на поръчката

1. Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България – първа група, трета категория.

2. Участниците следва да имат изпълнени не по-малко от 2 /два/ строителни обекта през предходните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата си, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.

*Забележка: Под сходен предмет на текущ ремонт се разбира подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

3. Участниците трябва да притежават система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.

4. Участниците трябва да притежават система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.

5. Участниците трябва да притежават система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка.

6. Да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за трета категория строителство. Същата трябва да е валидна към датата на подаване на офертата. Придружава се с декларация /в свободен текст/, че при изтичане на валидността й преди изпълнение на договора, ще бъде подновена/продължена до прекратяване на договора.

Раздел VI

Съдържание на офертата

Офертата трябва да съдържа следните документи по образец, попълнени ясно и четливо на български език, без поправки или други корекции и подписани от законния представител/и или от изрично упълномощено за това лице и подпечатани:

      - Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 1);

      - Удостоверение за регистрация на участника по ЗДДС (оригинал или заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала") или декларация, че няма такава регистрация (свободен текст).

      - Документи, доказващи техническите възможности и квалификацията на участника:

        - Удостоверение за регистрация на участника в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала“).

        - Списък на строителството, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнено през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата на участника (Образец № 11);

        - Удостоверения за добро изпълнение към посоченото в списъка по т. 3.2. строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – оригинали или заверени копия с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”

        - Сертификат за въведената система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка (заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала“).

        - Сертификат за въведената  система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка (заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала“).

        - Сертификат за въведена система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка (заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала“).

        - Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството и с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за трета категория строителство, валидна към датата на подаване на офертата (заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала“), придружена от декларация (свободен текст), че при изтичане на валидността й преди изпълнение на договора, участникът ще поднови или ще продължи застраховката до прекратяване на договора.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 7).

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Образец № 8).

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 9).

- Участниците-обединения (консорциуми), които не са юридически лица представят:

7.1. Копие на договора за обединение, съдържащ клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението (консорциума) няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;

б) обединението (консорциумът) е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението;

г) всеки член от обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва само в това обединение.

7.1.1. В договора по т. 7.1. съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки от тях в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществени поръчки.

7.1.2. Договорът за създаване на обединението (консорциума), следва да бъде нотариално заверен.

7.1.3. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора или в друг, подписан от всички участници документ, лице/а, което ще представлява обединението (консорциум) пред възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка.

7.2. Документите по т. 1, 4 и 5 от този раздел се представят от всеки участник в обединението.

7.3. Документите по т. 3 от този раздел се представят за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.

8. За чуждестранни участници – офертата /приложенията по раздел XII/ се подава на български език, документите по т. 4 и 5 се представят в официален превод, а документите по т. 3, 7 и 13, които са на чужд език, се представят и в превод.

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 10) – оригинал.

10. Техническо предложение (Образец № 2).

11. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3). Цената следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

*Забележка: Всички цени да бъдат посочени в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

*Забележка: Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

*Забележка: При несъответствие между посочена цифром и словом цена ще се взима предвид изписаната словом.

12. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева.

13. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в поръчката, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

*Забележка: При подаване на документи, които не са по образеца на възложителя, приложен в документацията, или са: непопълнени ясно и четливо и/или неподписани от законния представител/и или от изрично упълномощено за това лице и/или написани на друг език, освен български /с изключение на предвидените в т. 8/, участникът ще бъде отстранен от участие.

#### *Забележка: В съответствие с чл. 17, ал. 5, т. 2 от Вътрешните правила на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” за възлагане на обществените поръчки, Комисията по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП отстранява участник при установяване на липсващи документи, съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП или на други допълнителни документи, съгласно изискванията на публичната покана и документацията за участие, както и при установяване на други нарушения на глава 8а от ЗОП или на публичната покана и документацията за участие.

Раздел VII

Разяснения по документацията. Гаранции

1. Разяснения по документацията за участие

1.1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

1.2. Писмените искания могат да се отправят чрез:

1.2.1. Входиране в деловодството на Възложителя, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Проф. Боян Каменов”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, ет. 2, стая 63А или

1.2.2. По пощата на адрес: гр. София, п.к.1700, ул. "Проф. Боян Каменов", Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Деловодство или

1.2.3. На електронен адрес opit@mgu.bg или

1.2.4. На факс: 02 9624940.

Лице за контакти: инж. Иво Георгиев – началник отдел „ОПиТ” тел. +359 2 8060219.

2. Гаранция за участие в обществената поръчка

2.1. Гаранцията за участие в поръчката е в размер на 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева.

2.2. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/, платима по следната банкова сметка на МГУ "Св. Иван Рилски":

Банка БНБ

Банков код: BIC: BNBGBGSD;

Банкова сметка: IBAN: BG 79 BNBG 9661 3300 1624 01.

Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочен номерът на публичната покана за откриване на обществената поръчка, за която се внася гаранцията;

б) оригинал на банкова гаранция за участие издадена в полза на възложителя, съгласно Образец № 4 от документацията или сходен на него, но отразяващ цялата необходима информация, съдържаща се в образеца и валидна най-малко 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

2.3. Гаранцията за участие в поръчката се освобождава от възложителя при условията на чл. 17, ал. 7 от Вътрешните правила на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” за възлагане на обществените поръчки, съгласно които, в случай, че се изисква представяне на гаранция за участие в поръчката, същата се връща на участниците в следните срокове:

2.3.1. На отстранените участници – в 5-дневен срок от утвърждаването на Протокола на Комисията от Ректора на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

2.3.2. На класираните участници – в 5-дневен срок от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с чл. 101е от ЗОП.

3. Гаранция за изпълнение на договора.

3.1. При сключване на договора за обществена поръчка, определеният за изпълнител на поръчката участник трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа гаранцията за изпълнение в пълен размер за целия срок на действие на договора.

3.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/, платима по следната банкова сметка на МГУ "Св. Иван Рилски":

Банка БНБ

Банков код: BIC: BNBGBGSD;

Банкова сметка: IBAN: BG 79 BNBG 9661 3300 1624 01.

Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочен номера на уведомителното писмо за класирането на участниците в поръчката.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, съгласно Образец № 5 от документацията или сходен на него, но отразяващ цялата необходима информация, съдържаща се в образеца и валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора по предвидения в договора ред.

3.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекта на договора.

4. Гаранция за поддържане в гаранционен срок.

4.1. При подписване на последния протокол за установяване на изпълнените РСМР, определеният за изпълнител на поръчката участник следва да представи гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 5 % (пет процента) от крайната цена на договора.

4.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/, платима по следната банкова сметка на МГУ "Св. Иван Рилски":

Банка БНБ

Банков код: BIC: BNBGBGSD;

Банкова сметка: IBAN: BG 79 BNBG 9661 3300 1624 01.

Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочено „Гаранция за поддържане в гаранционен срок”.

б) оригинал на банкова гаранция за поддържане в гаранционен срок, издадена в полза на възложителя, съгласно Образец № 6 от документацията или сходен на него, но отразяващ цялата необходима информация, съдържаща се в образеца и валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок.

4.3. Гаранцията за поддържане в гаранционен срок се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекта на договора.

Раздел VIII

Оценка на офертите

- Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия, назначена от Възложителя.

- Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска предложена цена“.

Раздел IX

Необходими документи за сключване на договора

Поръчката ще бъде възложена с договор, съгласно Раздел XI, след като определения за изпълнител участник представи:

  - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

  - Документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

Раздел X

Приоритет на документите

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Публична покана;

б) Документацията за провеждане на обществената поръчка /раздели II – IX/;

в) Проект на Договор;

г) Образци в раздел XII от документацията.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Раздел XI

Проект на договор

ДОГОВОР

№ ............................./.............................2015 г.

Днес,	2015 г., в гр. София, между:

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, със седалище: гр. София и адрес на управление гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул.“проф. Боян Каменов“, с Булстат 000670659, представлявано от проф. д-р Любен Тотев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Елена Асенова – Главен счетоводител на МГУ „Св. Иван Рилски“, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

…......................................................................, със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................................................................................, с ЕИК/Булстат 	..............................., телефон, факс, представлявано от ............................................, в качеството си на ......................................................................................., наричано накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и двете наричани по-долу за краткост Страни,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и въз основа на резултатите, отразени в Протокол от .................2015 г. за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградния фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, се състави и подписа настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение ремонтните строително-монтажни работи на сградния фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, при условията на настоящия договор.

(2) В предмета договора се включват следните групи СМР, описани и в Приложение № 1 – Техническо предложение:

- ремонт на санитарни възли – частична облицовка с фаянс по стени и теракота по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи;

- ремонт на зали, кабинети и лаборатории - частична подмяна на подовата настилка, боядисване с латекс, блажно боядисване по дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и тръби), подмяна на фаянс;

- ремонт на коридори, фоайета и общи помещения - изкърпване на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс, блажно боядисване по дограма, подмяна на настилки с теракот и гранитогрес;

- поддръжка и авариен ремонт на дограма – подмяна на дървена дограма с PVC;

- ремонт на покриви – частична подмяна на хидроизолация и тенекеджийски работи;

-ремонт, отнасящ се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби;

- ремонт нa ел. табла, ремонт на електроинсталации;

- ремонт на отоплителни инсталации – подмяна на тръби, радиатори, арматура и разширителни съдове.

(3) Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническо предложение – Приложение № 1 към настоящият договор.

II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 Срокът за изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи е до 15.12.2015 г., като за крайна дата се счита датата на подписване на последния Протокол за установяване на изпълнените РСМР.

Чл. 3 Ремонтните строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, се извършват в сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет, Минно-технологичния факултет, Минно-електромеханичния факултет, Лабораторния блок и Хранителния блок на учебното заведение и прилежащите към тях площи, находящи се в гр. София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов”, както и сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г” и Студентски стол № 17, всички находящи се в гр. София, Студентски град.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4 (1) Общата стойност на договора е в размер до 250 000,00 /двеста и петдесет хиляди лева/ лева без ДДС.

(2) Конкретните стойности на изпълняваните видове и количества СМР се определят въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени посочени в Приложение № 2 – Ценово предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

(3) При конкретни нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от изпълнение на видове и количества СМР по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще извърши необходимите СМР при условията и реда на договора до стойността посочена в ал. 1.

(4) Цената по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 4, ал. 1, както следва:

Плащането ще се извършва само за действително извършени и с необходимото качество видове работи в срок до 10 /десет/ работни дни от датата на представяне на следните документи:

- двустранно подписан протокол за установяване на изпълнените РСМР

- оригинална фактура за дължимата сума;

- документи доказващи качеството на вложените материали.

(2) В цената по чл. 4, ал.1 не е включен ДДС, който се начислява допълнително и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащанията по договора.

(3) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура. Съответната фактура се издава в срок до 5 /пет/ календарни дни считано от датата на заверка от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представените доказателствени документи.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Единичните цени на отделните видове работи и показателите за ценообразуване остават непроменени до края на изпълнение на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT няма право да изпълнява възложени му видове ремонтни строително-монтажни работи, когато тяхната стойност би довела до превишаване на определената стойност по чл. 4, ал. 1 от договора, и незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:..................................................................

BІС:.....................................................................

Банка:.................................................................

(8) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок или в по-кратък, ако последният е разумен с оглед настъпването на падежа, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне ремонтни строително-монтажни работи само след подписване на настоящия договор.

(2) ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

(3) Текущите и аварийни ремонти се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез възлагателно писмо, в което се описва вида, обема и мястото на ремонта, подписано от Възложителя.

(4) При спешни случаи за аварийни ремонти възлагането може да става чрез телефонно обаждане през цялото денонощие и през почивните дни от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В първия работен ден след аварията се изготвя писмото по ал. 3.

(5) Конкретните количества на ремонтните строително-монтажни работи, броя и честотата на възлагателните писма се определят в зависимост от конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.

(6) Видът, количеството и цената на извършените СМР се определят с Протокол за установяване на изпълнените РСМР, подписан от представители на двете страни.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички строително-монтажни работи в съответствие с представените от Възложителя изисквания, при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на „Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, „Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в ремонтните дейности висококачествени материали и изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български и европейски стандарти, както и да са придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие и др. документи съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ демонтираните при извършените СМР водопроводна арматура, чугунени казанчета и радиатори срещу приемо-предавателен протокол, а демонтираните мивки и тоалетни чинии да бъдат унищожени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка и заедно със строителните и други отпадъци да бъдат извозени.

(10) По време на извършване на ремонтите ИзпълнителяТ трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

(11) За извършването на отделните строително-монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност.

(12) При аварии /течове, прекъсване на електрозахранване и др./, възникнали по време на ремонтните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

(13) При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

(14) Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване на нормалната дейност на обекта, нарушена поради непредвидени обстоятелства.

(16) При завършване на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти обекта от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да възстанови терена в първоначалния му вид.

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да приема изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, ако същото е пълно, точно, добросъвестно и съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи цената уговорена в чл. 4, ал. 1 при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащата нормативна уредба.

2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора.

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението предмета на договора.

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред Възложителя във връзка с изпълнението на договора.

5. Да осигури координатор по безопасност и здраве, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително -монтажни работи.

6. Да осигурява авариен ремонт 24 часа в денонощието, включително в извънработно време, празнични и почивни дни.

7. Да осигурява винаги достъп до обекта на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строителни и монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. Да отстрани за своя сметка всички забележки по изпълнение предмета на договора, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването на протокол за установяване завършването на ремонтните работи на обекта.

10. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ.

11. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

12. Да отстранява проявилите се недостатъци по време на гаранционния период в установените за това срокове.

13. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9 Възложителят има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора.

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случаите на неточно изпълнение.

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплаща уговорената цена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор при пълно, точно, добросъвестно и съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнение.

2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите в срок до 3 /три/ календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо.

3. Да определи свой упълномощен представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора.

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните срокове недостатъци /дефекти/ във връзка с извършените строително-монтажни работи по предмета на договора.

##### VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11 (1) Гаранционниите срокове във връзка с извършените по предмета на договора строителни и монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти, са както следва:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …………. години /не по – малко от 5 години/;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходния абзац - …………. години /не по – малко от 5 години/.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протокол за установяване на изпълнените РСМР.

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

(4) При проявени дефекти преди края на гаранционният му срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени строителни и монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои изразходваните средства от гаранцията за поддържане в гаранционен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че тя е недостатъчна по размер - по споразумение за доброволно плащане или по общия исков ред;

Чл. 12 Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което обекта е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уреди удължаване срока на валидност на гаранцията за поддържане в гаранция със съответния срок.

##### ІХ. ГАРАНЦИИ

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа гаранцията за изпълнение в пълен размер за целия срок на действие на договора.

(2) Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/, платима по следната банкова сметка на МГУ "Св. Иван Рилски":

Банка БНБ

Банков код: BIC: BNBGBGSD;

Банкова сметка: IBAN: BG 79 BNBG 9661 3300 1624 01.

Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочен номера на уведомителното писмо за класирането на участниците в поръчката.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, съгласно Образец № 5 от документацията или сходен на него, но отразяващ цялата необходима информация, съдържаща се в образеца и валидна най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на договора по предвидения в договора ред.

Чл. 14 Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 5 /петдневен/ срок след изтичане на 1 /един/ месец след датата на изпълнение на договора и постъпване на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил/задържал същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото в него.

Чл. 15 При удължаване срока на договора Изпълнителят е длъжен да осигури удължаване на срока на гаранцията за изпълнение на договора с период на действие: от датата на изтичане на първоначалната гаранция до един месец след очакваната дата за изпълнение на договора. При неизпълнение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спира плащанията по договора до представяне на новата гаранция.

Чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл. 17 (1) При подписване на последния протокол за установяване на изпълнените РСМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 5 % (пет процента) от крайната цена на договора.

(2) Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/, платима по следната банкова сметка на МГУ "Св. Иван Рилски":

Банка БНБ

Банков код: BIC: BNBGBGSD;

Банкова сметка: IBAN: BG 79 BNBG 9661 3300 1624 01.

Като основание за внасяне на сумата в платежния документ да е посочено „Гаранция за поддържане в гаранционен срок”.

б) оригинал на банкова гаранция за поддръжка в гаранционен срок, издадена в полза на възложителя, съгласно Образец № 6 от документацията или сходен на него, но отразяващ цялата необходима информация, съдържаща се в образеца и валидна най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на гаранционния срок.

Чл. 18 Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок се освобождава в 30 /тридесет/ дневен срок след изтичане на сроковете по чл. 11 и постъпване на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил/задържал същата преди изтичането им по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото договора.

Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за поддръжка в гаранционен срок, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

X. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и за пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на действащите в страната нормативни актове за строителство.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си.

- Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, съответно недостатъците.

- Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на изпълненото.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни строително-монтажните работи от предмета на договора в срока по чл. 2, ал. 1 същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността по чл. 4, ал. 1 за всеки ден закъснение.

(5) Наложена неустойката се удържа при плащането на останалата част от възнаграждението или от гаранцията за изпълнение.

(6) При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва от неплатената в срок сума за всеки ден закъснение.

(7) Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения, за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението.

(2) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от един календарен ден от настъпването на съответното събитие уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В петдневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Уведомление следва да бъде изпратено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при преустановяване действието на непреодолимата сила в еднодневен срок.

(4) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено уведомление до другата страна.

XІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22 (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на договора или с изчерпване на максимално допустимата му стойност по чл. 4, ал. 1 и изпълнението на всички задължения по него от страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. при прекратяване на дейността, без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

4. при настъпване на обстоятелства, в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си по договора;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че Изпълнителят по каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява дейността, предмет на договора.

6. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - със 10-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

(2) При прекратяване на договора по чл. 22, ал. 1, т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършените видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, доказани със съответните двустранно подписани протоколи по обекти и фактура оригинал.

XIII. ПОДСЪДНОСТ

Чл. 23 (1) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

(2) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния според българското законодателство съд.

ХIV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 24 (1) Всички съобщения и уведомления при изпълнение на този договор между страните се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им чрез факс. Съобщения или уведомления получени след 16:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

(2) Валидни адреси за кореспонденция по този договор са:

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п.к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", факс 02 9624940;

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................................................................................................................

(3) При промяна на адреси, телефони и други данни, съответната страна е длъжна в тридневен срок от промяната да уведоми другата страна в писмен вид.

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25 Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

Чл. 26 За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 27. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническо предложение.

- Приложение № 2 – Ценово предложение;

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...........................................................			........................................................

(подпис, печат)						(подпис, печат

Главен счетоводител:……………

/……………………../

Раздел XII

Приложения

Образец № 1

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника и ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

................................................................................................................................................................

2. Представлявано от ...........................................................................................................................................

3. Седалище и адрес на управление

.......................................................................................................................................................

Телефон ....................................

Факс ...........................................

E-mail ........................................

  - Лице за контакти.										.......................................

#### Длъжност

#### Телефон/факс

5. Обслужваща банка ........................................ банков код BIC ...................................

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие

(ако е приложимо)	....................................................................

Титуляр на сметката .....................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на офертата ми/ни заявявам/е желанието си да участвам/е в обявения избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””.

1. Запознах/ме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на офертата и с условията на проекта на договор, които заявявам/е, че приемам/е.

2. Декларирам/е, че .............................................................................................. (попълва се фирмата или името на участника) като участник в поръчката отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

3.В случай, че ........................................................................................................................ /попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам/е при подписването на договора да представя/им:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора в една от следните форми:

а) парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/, платима по следната банкова сметка на МГУ "Св. Иван Рилски":

Банка БНБ

Банков код: BIC: BNBGBGSD;

Банкова сметка: IBAN: BG 79 BNBG 9661 3300 1624 01.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 5 от документацията или сходен на него, но отразяващ цялата необходима информация, съдържаща се в образеца и валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора по предвидения в договора ред;

Задължавам/е се да поддържам/е гаранцията за изпълнение в пълен размер за целия срок на действие на договора

4. Офертата се представя в един оригинал;

5. Офертата /приложенията към нея/ е съгласно изискванията на възложителя.

6. Приемам/е да бъда/ем обвързан/и с офертата за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата: ................................						Подпис: ..............................

(име, длъжност и печат)

##### *Забележка:

Представените документи трябва да отговарят на изискванията на ЗОП и на посочените от възложителя условия в Документацията за избор на изпълнител.

Образец № 2

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

...................................................................................................................

(пълно наименование на участника и адрес на управление)

С представянето на настоящата оферта поемам/е ангажимент да изпълня/им обществената поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, в съответствие с изискванията на документацията.

1. Ремонтните строително-монтажни работи ще извърша/им съгласно изисквания Ви, както следва:

1.1. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на текущият ремонт е мое/наше задължение.

1.2. В СМР ще вложим/е материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

1.3. Всички материали, които ще влагам/е в ремонта ще са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

1.4. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обектите, на които ще се извършват ремонти, по всяко време, като ще осигурим/е всички необходими условия и ще окажем/е съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

1.5. Заложените в количествената сметка масови изделия, като ключове, контакти, осветителни тела, водопроводни арматури, санитарни прибори, обков за дограмата и др., ще бъдат доставени с максимално високо качество като типове и модели от фирми, гарантиращи дългосрочното им производство с възможност за ремонт и подмяна във времето със същия модел.

1.6. При избора на материали ще се съобразим/е с изискванията на Противопожарно – техническите норми за този тип обекти.

1.7 Ще предоставим/е на Възложителя за одобрение каталози на производителите на фаянс, гранитогрес, теракота, ламиниран паркет, окачен таван, контакти, санитарни прибори, и др. и мостри и цветове за материалите.

2. Гаранционните срокове за изпълняваните от мен/нас видове работи по обекта на поръчката ще са както следва:

2.1. Гаранция /но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …………. години /не по – малко от 5 години/;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходния абзац - …………. години /не по – малко от 5 години/.

Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от три пъти посочения срок, регламентиран в цитираните нормативни актове.

  - Ще гарантирам/е отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от нас ремонтни строително-монтажни работи по обекта на поръчката в рамките на горепосочения гаранционен срок с „Гаранция за поддържане в гаранционен срок“ в полза на Възложителя за пълния обем на изпълнените от мен/нас строителни и монтажни работи по предмета на поръчката.

- Определям/е ………………………………………………………………….. за свой представител, който ще има правата и задълженията да ме/ни представлява пред Възложителя във връзка с изпълнението на договора.

- За целите на настоящата поръчка определям/е ………………………………………………... за координатор по безопасност и здраве в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

Дата: ................................						Подпис: ..............................

(име, длъжност и печат)

| Приложение № 1 |
| --- |
| към Техническо предложение |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ |
| № | Видове ремонтни работи | Mярка |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Архитектурно-строителни работи (АС) |  |
| 1 | Демонтаж на облицовка от теракот на циментов разтвор | м2 |
| 2 | Направа на настилка от теракот 20х20 см | м2 |
| 3 | Направа настилка от гранитогрес, матиран, 30/30 см | м2 |
| 4 | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов разтвор | м2 |
| 5 | Направа на облицовка по стени с фаянс 20/25 см | м2 |
| 6 | Направа на циментова замазка по подове с деб. до 2,5 см | м2 |
| 7 | Къртене на мозаечен цокъл | м |
| 8 | Демонтаж на балатум | м2 |
| 9 | Направа на настилка от балатум с деб. 3 мм | м2 |
| 10 | Доставка и монтаж на пластмасови первази за под | м |
| 11 | Изстъргване на постна боя от тавани | м2 |
| 12 | Миене на стени и тавани при подготовка за боядисване | м2 |
| 13 | Остъргване на латексова боя по тавани с измиване | м2 |
| 14 | Сваляне (разлепване) на тапети | м2 |
| 15 | Лепене на тапети с плитък релеф по шпакловани стени | м2 |
| 16 | Боядисване с латекс (двукратно) по стени и тавани | м2 |
| 17 | Блажно боядисване по стени (двукратно), с алкидна блажна боя | м2 |
| 18 | Блажно боядисване по дърв. повърхности (двукратно), с алкидна блажна боя | м2 |
| 19 | Грундиране с безир по дървени повърхности | м2 |
| 20 | Блажно боядисване по метални повърхности (двукратно), с алкидна блажна боя | м2 |
| 21 | Минизаране на метални повърхности | м2 |
| 22 | Външна вароциментова мазилка по стени, гладка | м2 |
| 23 | Направа на пръскана мазилка | м2 |
| 24 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 |
| 25 | Изкърпване на гипсова мазилка, гладка, по стени | м2 |
| 26 | Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани, по стени | м2 |
| 27 | Направа на зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга | м2 |
| 28 | Припасване на врата към стара каса | бр. |
| 29 | Демонтаж на брава | бр. |
| 30 | Доставка и монтаж на секретна брава със секретен патрон | бр. |
| 31 | Доставка и монтаж на обикновена брава | бр. |
| 32 | Демонтаж на патрон | бр. |
| 33 | Доставка и монтаж на патрон, секретен | бр. |
| 34 | Смяна на дръжки за врата | бр. |
| 35 | Доставка и монтаж на табла на врата, фазерна, 70/200 см | бр. |
| 36 | Доставка и монтаж на табла на врата, фазерна, 80/200 см | бр. |
| 37 | Доставка и монтаж на табла на врата (фазерна), 70/200 см, с каса на зид 12 см | бр. |
| 38 | Доставка и монтаж на табла на врата (фазерна), 80/200 см, с каса на зид 25 см | бр. |
| 39 | Доставка и монтаж на табла на врата (фазерна), 90/200 см, с каса на зид 25 см | бр. |
| 40 | Доставка и монтаж на врата алуминиева 70/200 см | бр. |
| 41 | Демонтаж на паркет | м2 |
| 42 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, цвят дъб, влагоустойчив, клас 33,8 мм, двоен клик | м2 |
| 43 | Доставка и монтаж на пластмасови первази за ламиниран паркет | м |
| 44 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |
| 45 | Разваляне на тухлена преградна стена 12 см | м2 |
| 46 | Доставка и монтаж на окачен таван | м2 |
| 47 | Облицовка стени със стиропор при ремонти 3 см. Дебелина | м2 |
| 48 | Облицовка стени с гипс картон 12,5 мм на конструкция | м2 |
|  | Водопровод и канализация (В и К) |  |
| 49 | Демонтаж на мивка | бр. |
| 50 | Демонтаж на тоалетна чиния | бр. |
| 51 | Доставка и монтаж на мивка, бяла, порцеланова, среден размер | бр. |
| 52 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния, бяла със задно отичане | бр. |
| 53 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. |
| 54 | Укрепване на мивка с теракол и цимент | бр. |
| 55 | Укрепване на тоал. чиния с теракол и цимент | бр. |
| 56 | Направа на циментова замазка по подове с деб. до 8 см | м2 |
| 57 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна | бр. |
| 58 | Доставка и монтаж на стенна душ батерия | бр. |
| 59 | Смяна на глава за батерия мивка и душ батерия | бр. |
| 60 | Смяна на ръкохватка, пластмасова, за смесителни батерии | бр. |
| 61 | Смяна на уплътнение за батерия | бр. |
| 62 | Смяна на палец за душ батерия | бр. |
| 63 | Доставка и монтаж на нископромивно тоалетно казанче - комплект | бр. |
| 64 | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2" | м |
| 65 | Демонтаж на поцинковани тръби 3/4" | м |
| 66 | Демонтаж на поцинковани тръби 1" | м |
| 67 | Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода | м |
| 68 | Направа на водопровод от полипропилен ф32, студена вода | м |
| 69 | Направа на водопровод от полипропилен ф40, студена вода | м |
| 70 | Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода | м |
| 71 | Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода | м |
| 72 | Направа на водопровод от полипропилен ф40, топла вода | м |
| 73 | Доставка и монтаж на компенсатор ф32 | бр. |
| 74 | Доставка и монтаж на компенсатор ф40 | бр. |
| 75 | Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) 1/2", сферичен | бр. |
| 76 | Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) 3/4", сферичен | бр. |
| 77 | Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов | бр. |
| 78 | Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния | бр. |
| 79 | Доставка и монтаж на гумен маншон до ф50 | бр. |
| 80 | Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110 | бр. |
| 81 | Доставка и монтаж на PVC канал ф110 - вертикален | м |
| 82 | Доставка и монтаж на PVC канал ф50 по под | м |
| 83 | Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см | м |
| 84 | Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см | м |
| 85 | Пробиване на отвори до 10/10 см в бетон с деб. До 30 см | бр. |
| 86 | Отпушване на хоризонтален канал | м |
| 87 | Отпушване на вертикален канал | м |
| 88 | Отпушване на подов сифон | бр. |
| 89 | Отпушване на сифон за мивка | бр. |
| 90 | Отпушване на тоалетна чиния | бр. |
| 91 | Отпушване на воронки | бр. |
| 92 | Отпушване на отдушници | бр. |
| 93 | Отпушване на ревизионна шахта | бр. |
| 94 | Изпробване на вертикална канализация в сграда | м |
| 95 | Изпробване на хоризонтална канализация в сграда | м |
| 96 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |
|  | Електроинсталации (Ел) |  |
| 97 | Демонтаж на осветително тяло за баня | бр. |
| 98 | Доставка и монтаж на осветително тяло за баня | бр. |
| 99 | Демонтаж на луминесцентно тяло | бр. |
| 100 | Доставка и монтаж на луминесцентно тяло 4х36 W, със стартерно запалване | бр. |
| 101 | Доставка и монтаж на апартаментно табло открит монтаж | бр. |
| 102 | Демонтаж на плафониера или аплик | бр. |
| 103 | Доставка и монтаж на плафониера | бр. |
| 104 | Демонтаж на фасунга | бр. |
| 105 | Доставка и монтаж на фасунга, висяща | бр. |
| 106 | Доставка и монтаж на луминесцентна тръба 1x36 W | бр. |
| 107 | Доставка и монтаж на стартер на лум. тяло | бр. |
| 108 | Доставка и монтаж на дросел на лум. тяло | бр. |
| 109 | Доставка и монтаж на ел. контактор, трифазен 63 А | бр. |
| 110 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж | бр. |
| 111 | Доставка и монтаж на звънчев бутон, 12 V | бр. |
| 112 | Доставка и монтаж на предпазител автоматичен, 25 А | бр. |
| 113 | Демонтаж на ключ за осветление | бр. |
| 114 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация | бр. |
| 115 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация | бр. |
| 116 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. |
| 117 | Доставка и монтаж на електрическа брава за врата | бр. |
| 118 | Доставка и монтаж на апартаментно табло | бр. |
| 119 | Полагане на проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка | м |
| 120 | Полагане на проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по бетон под мазилка | м |
| 121 | Полагане СВТ 4х16 кв.мм в PVC канал по бетон | м |
| 122 | Полагане СВТ 2х4 кв.мм в PVC канал по бетон | м |
| 123 | Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв.мм | бр. |
| 124 | Направа на лампов излаз до 5 м с проводник ПВВМ 2х1,5 кв.мм под мазилка | бр. |
| 125 | Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3х2,5 кв.мм под мазилка | бр. |
| 126 | Изкърпване на мазилка по канали до 15 см. | м2 |
| 127 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 W | бр. |
| 128 | Полагане на проводник СВТ 4x2,5 кв.мм | м |
| 129 | Полагане на проводник СВТ 3x2,5 кв.мм | м |
| 130 | Полагане на кабелен канал 20x40 | м |
| 131 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А1 | бр. |
| 132 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А2 | бр. |
| 133 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А3 | бр. |
| 134 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А4 | бр. |
| 135 | Доставка и м-ж на кабел меден проводник 95 кв.мм. | м |
| 136 | Доставка и м-ж на кабел меден проводник 75 кв.мм. | м |
| 137 | Доставка и м-ж на кабел меден проводник 50 кв.мм. | м |
| 138 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |
|  | Отоплителни инсталации |  |
| 139 | Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване над 50 бр. отоплителни тела | бр. |
| 140 | Допълване на отоплителната инсталация и обезвъздушаване | бр. |
| 141 | Изпразване на отоплителната инсталация | бр. |
| 142 | - 20 бр. отоплителни тела | бр. |
| 143 | - 50 бр отоплителни тела | бр. |
| 144 | Демонтаж на чугунен радиатор до 10 глидера | бр. |
| 145 | Сваляне , промиване и качване на чугунен радиатор до 10 глидера | бр. |
| 146 | Демонтаж на двупанелен радиатор с дължина до 1000/600 мм | бр. |
| 147 | Сваляне , промиване и качване на двупанелен радиатор с дължина до 1000/600 мм | бр. |
| 148 | Демонтаж на обезвъздушител 1/2" | бр. |
| 149 | Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2" | бр. |
| 150 | Демонтаж на стоманени тръбопроводи 1/2", в сгради | м |
| 151 | Демонтаж на стоманени тръби 3/4", в сгради | м |
| 152 | Демонтаж на стоманени тръби 1", в сгради | м |
| 153 | Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4", в сгради | м |
| 154 | Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2", в сгради | м |
| 155 | Демонтаж на стоманени тръби 2", в сгради | м |
| 156 | Демонтаж на стоманени тръби над 2", в сгради | м |
| 157 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 16 мм | м |
| 158 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 20 мм | м |
| 159 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 25 мм | м |
| 160 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 32 мм | м |
| 161 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 40 мм | м |
| 162 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4", в сгради | м |
| 163 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1", в сгради | м |
| 164 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/4", в сгради | м |
| 165 | Доставка и монтаж на стоманени тръби1 1/2", в сгради | м |
| 166 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 63 мм, в сгради | м |
| 167 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 76 мм, в сгради | м |
| 168 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 89 мм, в сгради | м |
| 169 | Направа на изолация на стоманени тръби ф 89 мм | м |
| 170 | Доставка и монтаж на СК 1" с изпразнител | бр. |
| 171 | Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител | бр. |
| 172 | Доставка и монтаж на СК 1 1/2" с изпразнител | бр. |
| 173 | Доставка и монтаж на СК 2" с изпразнител | бр. |
| 174 | Доставка и монтаж на аншлуси ППР с алум. Вложка, ф 16, до 2 м. | бр. |
| 175 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил, прав 1/2" | бр. |
| 176 | Запълване и замазване от двете страни на отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина 10-20 см | бр. |
| 177 | Промиване на филтри на топломер | бр. |
| 178 | Промиване на филтри на утайника | бр. |
| 179 | Заварка на разширителен съд | бр. |
| 180 | Заварка на коляно на подгревател | бр. |
| 181 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |
|  | Покривни и хидроизолационни работи |  |
| 182 | Демонтаж на хидроизолация | м2 |
| 183 | Полагане хидроизолация един пласт SBS 4 кг/м2 с посипка мембрана на газо-пламъчно залепване - полиестър | м2 |
| 184 | Направа частичен кърпеж на хидроизолация SBS 4 кг/м2 мембрана на газо-пламъчно залепване -полиестър на силно уязвими места | м2 |
| 185 | Направа на битумен грунд | м2 |
| 186 | Демонтаж на водосточни тръби ф 100 - 150 | м |
| 187 | Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 120 от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм. | м |
| 188 | Доставка и монтаж на висящи олуци - 28 от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм | м |
| 189 | Смяна на ламаринена обшивка от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм по покриви, корнизи и поли | м2 |
| 190 | Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни | м |
| 191 | Минизаране на олуци и водосточни тръби | м |
| 192 | Защита на покривна изолация със сребърен феролит | м2 |
| 193 | Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ | м |
| 194 | Направа на армирана замазка до 7 см | м2 |
| 195 | Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м | м2 |
| 196 | Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м | м2 |
| 197 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |
|  | Дограма |  |
| 198 | Демонтаж на дървена дограма с каса | м2 |
| 199 | Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет (плоско стъкло), 4/16/4, бяло/бяло; включително обков; с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън, с подпрозоречна PVC дъска с ширина до 200 мм. отвътре с дължина съответстваща на размера на прозореца | м2 |
| 200 | Смяна на стъклопакет-24 мм | м2 |
| 201 | Смяна на дръжки за РVС дограма | бр. |
| 202 | Уплътняване с полиуретанова пяна около прозорци | м |
| 203 | Изкърпване около прозорци и врати с ширина до 15 см. и шпакловане външно и вътрешно /включително скеле/ | м |
| 204 | Остъкляване на метална рамка с 5 мм плоско стъкло | м2 |
| 205 | Остъкляване на дървена рамка с 4 мм плоско стъкло | м2 |
| 206 | Остъкляване на дървена рамка с 3 мм плоско стъкло | м2 |
| 207 | Остъкляване на дървена рамка с орнамент, бял 4 мм | м2 |
|  | Вертикални планировки |  |
| 208 | Тесни изкопи до 0,5 м. ръчно в земна почва с прехвърляне до 3м. хоризонтално | м3 |
| 209 | Разриване ръчно на земни почви | м3 |
| 210 | Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция | м3 |
| 211 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20 см | м |
| 212 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6 - 15/15 см | м2 |
| 213 | Доставка и полагане на армиран бетон В - 20 за настилка | м3 |
| 214 | Разваляне на тротоар от бетонни плочи | м2 |

Образец № 3

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

...................................................................................................................

(пълно наименование на участника и адрес на управление)

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител, предлагам/е да изпълня/им обществената поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, при следните финансови условия:

1. Предлагам/е единични цени на видовете работи за изпълнение на поръчката в съответствие с условията на документацията и съгласно приложена Стойностна сметка. Сумата от единичните цени на всички видове работи възлиза на .................................................. /........................................................./ лева без ДДС;

2. Единичните цени на видовете работи включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежат на увеличение;

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

4. Предложената сума е съгласно попълнена и приложена подробна Стойностна сметка с включени в нея единични цени на видовете работи (Приложение № 2 към Ценово Предложение).

5. Непредвидените видове строително-монтажни работи, за които не са посочени единични цени в Стойностната сметка (Приложение № 2 към Ценово Предложение), ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд и механизация, съгласно Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

- часова ставка:...............................................лв./ч.ч. без вкл. ДДС.;

- допълнителни разходи върху труд и технически средства:	 ............................. %;

- доставно - складови разходи: .................................. %;

- печалба: .........................	 %

В случай, че за някои видове непредвидени строително-монтажни работи липсват подобни норми в УСН и ТНС ще се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя. Тези показатели са неизменни за срока за изпълнение на поръчката.

Посочената в т. 1 цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Дата: ................................						Подпис: ..............................

(име, длъжност и печат)

| Приложение № 2 |
| --- |
| към Ценово предложение |
| СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА ВИДОВЕТЕ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ |
| № | Видове ремонтни работи | Mярка | Ед. цена без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Архитектурно-строителни работи (АС) |  |  |
| 1 | Демонтаж на облицовка от теракот на циментов разтвор | м2 |  |
| 2 | Направа на настилка от теракот 20х20 см | м2 |  |
| 3 | Направа настилка от гранитогрес, матиран, 30/30 см | м2 |  |
| 4 | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов разтвор | м2 |  |
| 5 | Направа на облицовка по стени с фаянс 20/25 см | м2 |  |
| 6 | Направа на циментова замазка по подове с деб. до 2,5 см | м2 |  |
| 7 | Къртене на мозаечен цокъл | м |  |
| 8 | Демонтаж на балатум | м2 |  |
| 9 | Направа на настилка от балатум с деб. 3 мм | м2 |  |
| 10 | Доставка и монтаж на пластмасови первази за под | м |  |
| 11 | Изстъргване на постна боя от тавани | м2 |  |
| 12 | Миене на стени и тавани при подготовка за боядисване | м2 |  |
| 13 | Остъргване на латексова боя по тавани с измиване | м2 |  |
| 14 | Сваляне (разлепване) на тапети | м2 |  |
| 15 | Лепене на тапети с плитък релеф по шпакловани стени | м2 |  |
| 16 | Боядисване с латекс (двукратно) по стени и тавани | м2 |  |
| 17 | Блажно боядисване по стени (двукратно), с алкидна блажна боя | м2 |  |
| 18 | Блажно боядисване по дърв. повърхности (двукратно), с алкидна блажна боя | м2 |  |
| 19 | Грундиране с безир по дървени повърхности | м2 |  |
| 20 | Блажно боядисване по метални повърхности (двукратно), с алкидна блажна боя | м2 |  |
| 21 | Минизаране на метални повърхности | м2 |  |
| 22 | Външна вароциментова мазилка по стени, гладка | м2 |  |
| 23 | Направа на пръскана мазилка | м2 |  |
| 24 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 |  |
| 25 | Изкърпване на гипсова мазилка, гладка, по стени | м2 |  |
| 26 | Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани, по стени | м2 |  |
| 27 | Направа на зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга | м2 |  |
| 28 | Припасване на врата към стара каса | бр. |  |
| 29 | Демонтаж на брава | бр. |  |
| 30 | Доставка и монтаж на секретна брава със секретен патрон | бр. |  |
| 31 | Доставка и монтаж на обикновена брава | бр. |  |
| 32 | Демонтаж на патрон | бр. |  |
| 33 | Доставка и монтаж на патрон, секретен | бр. |  |
| 34 | Смяна на дръжки за врата | бр. |  |
| 35 | Доставка и монтаж на табла на врата, фазерна, 70/200 см | бр. |  |
| 36 | Доставка и монтаж на табла на врата, фазерна, 80/200 см | бр. |  |
| 37 | Доставка и монтаж на табла на врата (фазерна), 70/200 см, с каса на зид 12 см | бр. |  |
| 38 | Доставка и монтаж на табла на врата (фазерна), 80/200 см, с каса на зид 25 см | бр. |  |
| 39 | Доставка и монтаж на табла на врата (фазерна), 90/200 см, с каса на зид 25 см | бр. |  |
| 40 | Доставка и монтаж на врата алуминиева 70/200 см | бр. |  |
| 41 | Демонтаж на паркет | м2 |  |
| 42 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, цвят дъб, влагоустойчив, клас 33,8 мм, двоен клик | м2 |  |
| 43 | Доставка и монтаж на пластмасови первази за ламиниран паркет | м |  |
| 44 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |  |
| 45 | Разваляне на тухлена преградна стена 12 см | м2 |  |
| 46 | Доставка и монтаж на окачен таван | м2 |  |
| 47 | Облицовка стени със стиропор при ремонти 3 см. Дебелина | м2 |  |
| 48 | Облицовка стени с гипс картон 12,5 мм на конструкция | м2 |  |
|  | Водопровод и канализация (В и К) |  |  |
| 49 | Демонтаж на мивка | бр. |  |
| 50 | Демонтаж на тоалетна чиния | бр. |  |
| 51 | Доставка и монтаж на мивка, бяла, порцеланова, среден размер | бр. |  |
| 52 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния, бяла със задно отичане | бр. |  |
| 53 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. |  |
| 54 | Укрепване на мивка с теракол и цимент | бр. |  |
| 55 | Укрепване на тоал. чиния с теракол и цимент | бр. |  |
| 56 | Направа на циментова замазка по подове с деб. до 8 см | м2 |  |
| 57 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна | бр. |  |
| 58 | Доставка и монтаж на стенна душ батерия | бр. |  |
| 59 | Смяна на глава за батерия мивка и душ батерия | бр. |  |
| 60 | Смяна на ръкохватка, пластмасова, за смесителни батерии | бр. |  |
| 61 | Смяна на уплътнение за батерия | бр. |  |
| 62 | Смяна на палец за душ батерия | бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на нископромивно тоалетно казанче - комплект | бр. |  |
| 64 | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2" | м |  |
| 65 | Демонтаж на поцинковани тръби 3/4" | м |  |
| 66 | Демонтаж на поцинковани тръби 1" | м |  |
| 67 | Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода | м |  |
| 68 | Направа на водопровод от полипропилен ф32, студена вода | м |  |
| 69 | Направа на водопровод от полипропилен ф40, студена вода | м |  |
| 70 | Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода | м |  |
| 71 | Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода | м |  |
| 72 | Направа на водопровод от полипропилен ф40, топла вода | м |  |
| 73 | Доставка и монтаж на компенсатор ф32 | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж на компенсатор ф40 | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) 1/2", сферичен | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) 3/4", сферичен | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов | бр. |  |
| 78 | Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния | бр. |  |
| 79 | Доставка и монтаж на гумен маншон до ф50 | бр. |  |
| 80 | Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110 | бр. |  |
| 81 | Доставка и монтаж на PVC канал ф110 - вертикален | м |  |
| 82 | Доставка и монтаж на PVC канал ф50 по под | м |  |
| 83 | Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см | м |  |
| 84 | Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см | м |  |
| 85 | Пробиване на отвори до 10/10 см в бетон с деб. До 30 см | бр. |  |
| 86 | Отпушване на хоризонтален канал | м |  |
| 87 | Отпушване на вертикален канал | м |  |
| 88 | Отпушване на подов сифон | бр. |  |
| 89 | Отпушване на сифон за мивка | бр. |  |
| 90 | Отпушване на тоалетна чиния | бр. |  |
| 91 | Отпушване на воронки | бр. |  |
| 92 | Отпушване на отдушници | бр. |  |
| 93 | Отпушване на ревизионна шахта | бр. |  |
| 94 | Изпробване на вертикална канализация в сграда | м |  |
| 95 | Изпробване на хоризонтална канализация в сграда | м |  |
| 96 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |  |
|  | Електроинсталации (Ел) |  |  |
| 97 | Демонтаж на осветително тяло за баня | бр. |  |
| 98 | Доставка и монтаж на осветително тяло за баня | бр. |  |
| 99 | Демонтаж на луминесцентно тяло | бр. |  |
| 100 | Доставка и монтаж на луминесцентно тяло 4х36 W, със стартерно запалване | бр. |  |
| 101 | Доставка и монтаж на апартаментно табло открит монтаж | бр. |  |
| 102 | Демонтаж на плафониера или аплик | бр. |  |
| 103 | Доставка и монтаж на плафониера | бр. |  |
| 104 | Демонтаж на фасунга | бр. |  |
| 105 | Доставка и монтаж на фасунга, висяща | бр. |  |
| 106 | Доставка и монтаж на луминесцентна тръба 1x36 W | бр. |  |
| 107 | Доставка и монтаж на стартер на лум. тяло | бр. |  |
| 108 | Доставка и монтаж на дросел на лум. тяло | бр. |  |
| 109 | Доставка и монтаж на ел. контактор, трифазен 63 А | бр. |  |
| 110 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж | бр. |  |
| 111 | Доставка и монтаж на звънчев бутон, 12 V | бр. |  |
| 112 | Доставка и монтаж на предпазител автоматичен, 25 А | бр. |  |
| 113 | Демонтаж на ключ за осветление | бр. |  |
| 114 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация | бр. |  |
| 115 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация | бр. |  |
| 116 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. |  |
| 117 | Доставка и монтаж на електрическа брава за врата | бр. |  |
| 118 | Доставка и монтаж на апартаментно табло | бр. |  |
| 119 | Полагане на проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка | м |  |
| 120 | Полагане на проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по бетон под мазилка | м |  |
| 121 | Полагане СВТ 4х16 кв.мм в PVC канал по бетон | м |  |
| 122 | Полагане СВТ 2х4 кв.мм в PVC канал по бетон | м |  |
| 123 | Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв.мм | бр. |  |
| 124 | Направа на лампов излаз до 5 м с проводник ПВВМ 2х1,5 кв.мм под мазилка | бр. |  |
| 125 | Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3х2,5 кв.мм под мазилка | бр. |  |
| 126 | Изкърпване на мазилка по канали до 15 см. | м2 |  |
| 127 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 W | бр. |  |
| 128 | Полагане на проводник СВТ 4x2,5 кв.мм | м |  |
| 129 | Полагане на проводник СВТ 3x2,5 кв.мм | м |  |
| 130 | Полагане на кабелен канал 20x40 | м |  |
| 131 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А1 | бр. |  |
| 132 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А2 | бр. |  |
| 133 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А3 | бр. |  |
| 134 | Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А4 | бр. |  |
| 135 | Доставка и м-ж на кабел меден проводник 95 кв.мм. | м |  |
| 136 | Доставка и м-ж на кабел меден проводник 75 кв.мм. | м |  |
| 137 | Доставка и м-ж на кабел меден проводник 50 кв.мм. | м |  |
| 138 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |  |
|  | Отоплителни инсталации |  |  |
| 139 | Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване над 50 бр. отоплителни тела | бр. |  |
| 140 | Допълване на отоплителната инсталация и обезвъздушаване | бр. |  |
| 141 | Изпразване на отоплителната инсталация | бр. |  |
| 142 | - 20 бр. отоплителни тела | бр. |  |
| 143 | - 50 бр отоплителни тела | бр. |  |
| 144 | Демонтаж на чугунен радиатор до 10 глидера | бр. |  |
| 145 | Сваляне , промиване и качване на чугунен радиатор до 10 глидера | бр. |  |
| 146 | Демонтаж на двупанелен радиатор с дължина до 1000/600 мм | бр. |  |
| 147 | Сваляне , промиване и качване на двупанелен радиатор с дължина до 1000/600 мм | бр. |  |
| 148 | Демонтаж на обезвъздушител 1/2" | бр. |  |
| 149 | Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2" | бр. |  |
| 150 | Демонтаж на стоманени тръбопроводи 1/2", в сгради | м |  |
| 151 | Демонтаж на стоманени тръби 3/4", в сгради | м |  |
| 152 | Демонтаж на стоманени тръби 1", в сгради | м |  |
| 153 | Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4", в сгради | м |  |
| 154 | Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2", в сгради | м |  |
| 155 | Демонтаж на стоманени тръби 2", в сгради | м |  |
| 156 | Демонтаж на стоманени тръби над 2", в сгради | м |  |
| 157 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 16 мм | м |  |
| 158 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 20 мм | м |  |
| 159 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 25 мм | м |  |
| 160 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 32 мм | м |  |
| 161 | Доставка и монтаж на ППР с алуминиева вложка, ф 40 мм | м |  |
| 162 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4", в сгради | м |  |
| 163 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1", в сгради | м |  |
| 164 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/4", в сгради | м |  |
| 165 | Доставка и монтаж на стоманени тръби1 1/2", в сгради | м |  |
| 166 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 63 мм, в сгради | м |  |
| 167 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 76 мм, в сгради | м |  |
| 168 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 89 мм, в сгради | м |  |
| 169 | Направа на изолация на стоманени тръби ф 89 мм | м |  |
| 170 | Доставка и монтаж на СК 1" с изпразнител | бр. |  |
| 171 | Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител | бр. |  |
| 172 | Доставка и монтаж на СК 1 1/2" с изпразнител | бр. |  |
| 173 | Доставка и монтаж на СК 2" с изпразнител | бр. |  |
| 174 | Доставка и монтаж на аншлуси ППР с алум. Вложка, ф 16, до 2 м. | бр. |  |
| 175 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил, прав 1/2" | бр. |  |
| 176 | Запълване и замазване от двете страни на отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина 10-20 см | бр. |  |
| 177 | Промиване на филтри на топломер | бр. |  |
| 178 | Промиване на филтри на утайника | бр. |  |
| 179 | Заварка на разширителен съд | бр. |  |
| 180 | Заварка на коляно на подгревател | бр. |  |
| 181 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |  |
|  | Покривни и хидроизолационни работи |  |  |
| 182 | Демонтаж на хидроизолация | м2 |  |
| 183 | Полагане хидроизолация един пласт SBS 4 кг/м2 с посипка мембрана на газо-пламъчно залепване - полиестър | м2 |  |
| 184 | Направа частичен кърпеж на хидроизолация SBS 4 кг/м2 мембрана на газо-пламъчно залепване -полиестър на силно уязвими места | м2 |  |
| 185 | Направа на битумен грунд | м2 |  |
| 186 | Демонтаж на водосточни тръби ф 100 - 150 | м |  |
| 187 | Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 120 от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм. | м |  |
| 188 | Доставка и монтаж на висящи олуци - 28 от поцинкована ламарина с деб. 0,5 мм | м |  |
| 189 | Смяна на ламаринена обшивка от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм по покриви, корнизи и поли | м2 |  |
| 190 | Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни | м |  |
| 191 | Минизаране на олуци и водосточни тръби | м |  |
| 192 | Защита на покривна изолация със сребърен феролит | м2 |  |
| 193 | Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ | м |  |
| 194 | Направа на армирана замазка до 7 см | м2 |  |
| 195 | Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м | м2 |  |
| 196 | Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м | м2 |  |
| 197 | Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадаци | м3 |  |
|  | Дограма |  |  |
| 198 | Демонтаж на дървена дограма с каса | м2 |  |
| 199 | Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет (плоско стъкло), 4/16/4, бяло/бяло; включително обков; с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън, с подпрозоречна PVC дъска с ширина до 200 мм. отвътре с дължина съответстваща на размера на прозореца | м2 |  |
| 200 | Смяна на стъклопакет-24 мм | м2 |  |
| 201 | Смяна на дръжки за РVС дограма | бр. |  |
| 202 | Уплътняване с полиуретанова пяна около прозорци | м |  |
| 203 | Изкърпване около прозорци и врати с ширина до 15 см. и шпакловане външно и вътрешно /включително скеле/ | м |  |
| 204 | Остъкляване на метална рамка с 5 мм плоско стъкло | м2 |  |
| 205 | Остъкляване на дървена рамка с 4 мм плоско стъкло | м2 |  |
| 206 | Остъкляване на дървена рамка с 3 мм плоско стъкло | м2 |  |
| 207 | Остъкляване на дървена рамка с орнамент, бял 4 мм | м2 |  |
|  | Вертикални планировки |  |  |
| 208 | Тесни изкопи до 0,5 м. ръчно в земна почва с прехвърляне до 3м. хоризонтално | м3 |  |
| 209 | Разриване ръчно на земни почви | м3 |  |
| 210 | Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция | м3 |  |
| 211 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20 см | м |  |
| 212 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6 - 15/15 см | м2 |  |
| 213 | Доставка и полагане на армиран бетон В - 20 за настилка | м3 |  |
| 214 | Разваляне на тротоар от бетонни плочи | м2 |  |
| ОБЩО: |  |

Образец № 4

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №..........

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,................................банка, със седалище..............................{адрес) сме информирани, че нашия клиент фирма ................................ (наименование, адрес), ЕИК ................................ ще участва със своя оферта в обявената от вас обществена поръчка за извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи.

В съответствие е изготвените от Вас условия е необходимо издаването на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в поръчката.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ................................. ние .................................... (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на .................................. (...............................) лева, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ................................:

1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

2. е определена за изпълнител, но не е изпълнила задълженията си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ................................ (дата 120 календарни дни след крайния срок на подаване на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ........... часа на ............................... (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................ (банка).

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Дата:	........................ 20.... г.				Подпис ........................................

Място и дата на издаване					            (име, длъжност,печат)

Образец № 5

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА

#### БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ........

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на ............................................................................................... {дата) между вас Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, като Възложител и фирма, със седалище и адрес на управление ...............................................................................................{адрес), ЕИК/Идентификационен номер..............................................................................................., като изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка за извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Mинно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, на обща стойност .............................. {словом: .............................................................) лева.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата от ............................................{словом:......................................................................................................) лева, представляваща 5% {пет процента) от стойността на договора.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма .................................................................................., ние. .................................................................. {банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума максимум до ............................................. {словом: ...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма .................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ............................. (30 календарни дни след изтичане срока на договора) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до ............................. часа на .............................. (дата) искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция Ви е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................................................................... {банка).

Дата:…………….20…….г.					Подпис ............................................

Място и дата на издаване                                                                   (име, длъжност, печат)

Образец № 6

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА

#### БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ........

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на .............................. {дата) е изпълнен договор за възлагане на обществена поръчка за извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Mинно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, на обща стойност ............................... {словом: ......................................................) лева, между Вас Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Възложител и фирма ............................................................................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................................{адрес), ЕИК/Идентификационен номер....................................., изпълнител. В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за поддържане в гаранционен срок за сумата от ............................... {словом:......................................................................................................) лева, представляваща 5% {пет процента) от стойността на договора.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ...................................................................................., ние. ................................................................. {банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума максимум до ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма .................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ...................................................................... (30 календарни дни след изтичане на гаранционния срок) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до .................................... часа на ........................................... (дата) искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция Ви е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ........................................................................... {банка).

Дата:……………20.... г.					Подпис ............................................

Място и дата на издаване                                                                     (име, длъжност, печат)

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47. ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда / осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари гю чл.253 - чл.260 от Наказателния кодекс:

1.2. подкуп по чл. 301 - чл.307 от Наказателния кодекс:

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс:

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс:

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми с, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:…....................20…..г.					Декларатор:.......................................

(подпис)

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:………………20……..г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм/сме запознат/и с клаузите на проекта на договор в документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””и приемам/е условията на същия.

Дата:…………..20…	г.					Декларатор:.......................................

(подпис)

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., рег. в Търговския регистър с ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление: ………………………………………………….

.......................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградният фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, няма да използвам/ще използвам подизпълнители (излишното се зачертава).

Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................................	 (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на посочените подизпълнители са: ..........................................................................................................................................................................

- делът на участие на подизпълi\ителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... на сто от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:…………20……г.					Декларатор:.......................................

(подпис)

Образец № 11

Списък на строителството с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнено през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата

| № | Предмет на строителството, място на изпълнение, стойност | Възложител | Период на изпълнение – начало и край |
| --- | --- | --- | --- |

Към настоящия списък се прилагат …. бр. удостоверения. Удостоверенията следва да се покриват със строителните работи, посочени в таблицата.

Информацията за строителството в настоящия списък е публикувана в следния/те публичен/ни регистър/и: ..................................................................................................................................................,

*Забележка: Под сходен предмет на текущ ремонт се разбира подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

###### 2015 г.

гр

Подпис: /	/

(имена, длъжност)